## Slide 1
待入库清单模块 现状评审与优化决策
MOM 系统
会议评审材料

## Slide 2
02
流程已经连通，但尚未形成正式库存闭环
能走通
包装打印后进入待称重，称重完成后进入待入库。
再补底座
需要后端库存事务、操作审计和多用户一致性。
先拦风险
质量未放行或重量不准确时，仍可能被允许入库。

## Slide 3
03
当前主流程由三个状态动作串联
包装输出
称重校验
入库确认
重量计算
录入总重与皮重，计算净重后转为待入库。
打印触发
打印确认后生成待称重记录。
库位落点
选择成品库位后，记录状态变为已入库。

## Slide 4
04
页面完成了操作闭环，系统边界仍停留在浏览器内
页面状态可操作
待称重 → 待入库
称重规则有基础校验
查询维度较完整
库存事实未落账
数据仅保存在 localStorage
没有入库单与库存台账
已入库记录无页面入口
当前能力
查询、称重、净重计算、库位选择、标识卡打印均已具备。
重复打印采用栈板编号覆盖更新，避免简单重复记录。

## Slide 5
05
四个问题决定模块能否用于正式入库
P0｜质量未拦截
NG 或未判定数据仍可能进入成品库。
P0｜重量不准确
皮重默认 1.5kg，未继承实际栈板皮重。
P1｜关键字段断链
排程类型、客户料号等数据未完整传递。
P1｜库存没有落账
入库只改变页面状态，没有库存事务与审计。

## Slide 6
06
数据准确性要从“默认值”改为“来源可追溯”
当前断点
皮重固定默认值
客户料号映射内部料号
排程类型在入库前丢失
目标规则
继承实际皮重并校验偏差
客户料号与内部料号分开
三类排程类型贯穿到仓库
重点不是增加更多输入框，而是明确每个字段的唯一来源。
栈板编号作为全流程关联键；重量、质量、排程类型和客户料号必须沿业务链持续保留。
人工修改需要记录原因、操作人和时间。

## Slide 7
07
建议分三阶段完成：先正确，再可靠，最后集成
业务正确性
增加质量放行门槛；修复皮重、客户料号和排程类型；补充已入库记录。
系统可靠性
改为后端接口；生成入库单和库存台账；记录操作人、时间与变更日志。
设备与系统集成
接电子秤及偏差规则；对接WMS/ERP；补齐批量操作与权限。
第二阶段
第一阶段
第三阶段

## Slide 8
本次会议需要确认
质量放行门槛
重量取数与偏差规则
后端库存及 WMS 对接范围
会议决策